### Контейнер cредней грузоподъемности

### КСГМГ1000МСК(МК)

#### Инструкция по эксплуатации,

#### паспорт и свидетельство о приемке

(Пксгмг_н)

Моссептик

тел. 8 (495) 155-16-71

e-mail: mosseptik@mail.ru

1. Общие сведения об изделии:

Контейнер 1000МСК(МК) согласно классификации ООН (см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (МК МПОГ) том I часть 1 (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE) volume I)) относится к композитным контейнерам средней грузоподъемности для массовых  грузов  (КСГМГ), группа упаковки II и III (для жидких веществ средней и низкой степени опасности), код упаковки 31НА1/Y, и состоит из конструкционного оборудования в виде жесткой наружной упаковки, в которую помещена пластмассовая (полиэтиленовая) внутренняя емкость с установленным на ней сервисным оборудованием.

КСГМГ изготовлены таким образом, что собранные вместе внутренняя емкость и наружная упаковка образуют единое целое и используются как единая комплексная единица, которая наполняется, хранится, перевозится или опорожняется как таковая. Внутренняя емкость не предназначена для выполнения функции содержания веществ без своей наружной упаковки.

Контейнер предназначен для перевозки и хранения жидких веществ, в т.ч. агрессивных с максимальной плотностью 1,9 г/см3.

Контейнер прошел типовые испытания на прочность и герметичность с избыточным давлением 0,2 Бар.

Контейнеры предназначены для заполнения только жидкостями, у которых давление насыщенного пара таково, что избыточное манометрическое давление в контейнере при температуре 50°С составит менее четырех седьмых суммы указанного испытательного давления, если температура наполнения составляла 15°С.

Контейнеры не предназначены для загрузки или разгрузки рабочей жидкости под давлением.

Вместимость контейнера - 980±20л при 20°С.

Масса контейнера 155±5кг (в т.ч. наружная упаковка 110кг).

Максимально- допустимая масса брутто 1970кг.

Контейнер имеет длину 1180мм и ширину 1000мм, что соответствует нормативным размерам грузовых единиц (1200х1000мм) по ГОСТ19434-74 и ИСО 3676. Максимальная высота контейнера 1360+5мм.

Подъем и опускание контейнера при грузообработке осуществляется автопогрузчиком с вилочным захватом за нижнюю часть.

Допускается штабилирование контейнеров при хранении:

Пустых - в три ряда;

Полностью заполненных- не более двух.

Максимальная нагрузка при штабилировании 3590кг.

Контейнеры изготавливаются по ТУ 2297-020-17152852-01.

Код ОКП 31 7700

Контейнер производится в десяти модификациях в зависимости от рабочей жидкости. Различают следующие шифры модификаций контейнера:

| -КСГМГ1000МК -КСГМГ1000МК V -КСГМГ1000МК ДК -КСГМГ1000МК V ПК -КСГМГ1000МСК | -КСГМГ1000МСК ДК -КСГМГ1000МСК ПК -КСГМГ1000МСК V -КСГМГ1000МСК V ДК -КСГМГ1000МСК V ПК |
| --- | --- |

Где: «КСГМГ1000»- заводской шифр типа контейнера, «М»- в металлической корзине, «С»- с устройством для слива, «V»- с уплотнительными кольцами из резины VITON (FPM), «ПК»- с предохранительным клапаном, «ДК»- с дыхательным (вентиляционным) клапаном. При отсутствии в шифре контейнера индекса «С»- контейнер не имеет сливного устройства, а при отсутствии в шифре индекса «V»- в комплектации контейнера и его деталей использованы уплотнительные кольца из резины EPDM.

Контейнер сертифицирован:

Сертификат соответствия №РОСС RU.ЦЦ08.В0607 от 20.03.2008

Разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА №РРС 00-22566 от 17.10.2006

2. Конструкция:

2.1.Оболочка внутренней емкости (резервуар) изготовлена из полиэтилена, имеющего добавки для повышения сопротивления старению и разрушению под воздействием ультрафиолетового излучения. Материал стоек по отношению ко многим жидким веществам.

Толщина стенки оболочки – 7 - 10 мм (7 min).

Цвет оболочки - белый (естественный цвет полиэтилена);

Оболочка имеет кубическую форму с размерами Д1120хШ940хВ1080 (Длина х Ширина х Высота без учета приямка), которые соответствуют внутренним габаритам корзины. В верхней части имеется заливная горловина с отверстием Ø150мм, на которую устанавливается полиэтиленовая крышка №354142 (354142V) с резиновым уплотнением. Внешний вид оболочки см. на рис.1

Оболочка изготавливается в четырех исполнениях:

- КМГ1000_О_Н- с резьбовым отверстием (резьба трубная 1 1/2”) в нижней части для слива;

- КМГ1000_ОК_Н- с резьбовым отверстием (резьба трубная 1 1/2”) в нижней части для слива и с резьбовым отверстием 2” сверху для обеспечения установки предохранительного  (ПК) или дыхательного (ДК) клапана;

- КМГ1000_К_Н- с и с резьбовым отверстием 2” сверху для обеспечения установки предохранительного  (ПК) или дыхательного (ДК) клапана, но без резьбового отверстия  в нижней части для слива;

- КМГ1000_О_Н- без отверстий для слива и без отверстий для предохранительного и дыхательного клапанов.

Рис1

2.2.Наружная упаковка представляет собой окрашенную стальную сварную обрешетку, выполненную заодно со стальным поддоном (корзина).

Наружная упаковка служит для защиты внутренней емкости от механического повреждения при грузообработке, хранении и перевозке.

Корзина опирается на четыре опоры (ноги), высота опор - 100мм. В верхней части корзины имеются опорные площадки для установки на нее другого контейнера.

Габариты и внешний вид корзины см. рис.2

Рис.2

2.3. На контейнеры со сливным устройством (см. шифры модификаций в разделе 1) устанавливается сервисное оборудование, которое включает в себя:

 переходник из полипропилена с внешней трубной цилиндрической резьбой 1 1/2” - 1 1/4” №2402065 (см. поз.1 на рис. 3);

 шаровой кран 1 1/4” (см. поз.2 на рис. 3) №1V31240000W c кольцами из резины EPDM или №1V31240010W c кольцами из резины FPM;

 гнездо быстроразъемного соединения с внешней резьбой 1 1/4” (см. поз.3 на рис. 3) №18105В (EPDM) или №18125В (VITON)

 транспортировочную заглушку (см. поз.4 на рис. 3) №18105G для быстроразъемного соединения.

 Дополнительно контейнер комплектуется штуцером (см. поз.5 на рис. 3) №18105Е для подсоединения к гнезду быстроразъемного соединения сливного шланга c внутренним диаметром Ø32мм.

Для обеспечения герметичности резьбовых соединений их сборка производится на ленте «ФУМ».

Рис.3

2.4. В резьбовые отверстия верхней части оболочки контейнеров с предохранительным или с дыхательным клапаном (см. шифры модификаций в разделе 1) устанавливается соответственно предохранительный клапан 2PPMAXIMUS (см. рис. 4) или дыхательный клапан ДК_MAXIMUS (см. рис. 5)

Рис.4

Характеристики предохранительного клапана 2PPMAXIMUS:

Клапан сообщает внутреннюю полость контейнера с атмосферой при создании в нем:

- избыточного давления свыше 3Psi (0,21бар) или

- разрежения свыше 0,25 Psi (0,017бар)

Рис.5

3. Маркировка

3.1. На каждом КСГМГ должна быть нанесена маркировка:

На металлической пластине, установленной на корзине:

1. Код упаковки;

2. Для жидкостей;

3. Дата изготовления (месяц и год);

4. Максимальная нагрузка при штабилировании;

5. Максимально - допустимая масса брутто в кг;

6. Вместимость в литрах при 20С;

7. Масса тары;

8. Максимальное избыточное давление;

9. Заводской номер контейнера;

10. Дата последней инспекции (месяц и год).

3.2. Маркировку наименований перевозимых веществ, нанесение знаков опасности и предупредительных знаков выполняет потребитель контейнера.

4. Эксплуатационные требования.

4.1. Перед наполнением и представлением к перевозке и хранению каждый КСГМГ должен быть проверен с целью установления отсутствия повреждения внутренней оболочки и ее загрязнения, отсутствия коррозии на наружной упаковке (корзине), которая может привести к снижению прочности упаковки или другого повреждения и особенно надлежащего функционирования всего сервисного оборудования(оборудования для слива). При обнаружении повреждений контейнер не должен использоваться или должен быть отремонтирован с привлечением наших специалистов. После ремонта внутренней оболочки должны быть проведены испытания на прочность и герметичность, а после ремонта сервисного оборудования должны быть проведены испытания на герметичность. Места на корзине, подверженные коррозии, необходимо зачистить и закрасить.

4.2. При заполнении КСГМГ жидкостями следует оставлять незаполненное пространство, достаточное для того, чтобы при средней температуре груза 50°С КСГМГ был заполнен не более 98% своей вместимости, рассчитанной по воде.

Примечание: Для различной температуры максимальная степень наполнения может быть определена следующим образом:

Степень наполнения =98/(91+ά*(50-tf)) процент вместимости КСГМГ.

В этой формуле ά означает средний коэффициент объемного расширения жидкого вещества в интервале температур от 15°С до 50°С; то есть при максимальном повышении температуры на 35°С ά рассчитывается по формуле:

ά =(d15- d50)/(35x d50)

где d15 и d50 – относительные плотности жидкости при температурах 15°С и 50°С, а tf – средняя температура жидкости во время наполнения.

4.3. В КСГМГ должны заполняться только те жидкости у которых давление пара таково, что избыточное манометрическое давление в КСГМГ при 50°С составляет менее 4/7 испытательного давления, т.е. 0,1Бар.

4.4. Погрузка контейнера должна осуществляться только с помощью автопогрузчика с вилочным захватом шириной не менее 75% ширины основания с введением захвата по центру. Вилочный захват должен войти на глубину не менее 75% размера основания в направлении ввода захвата.

4.5. При хранении и перевозке жидкостей в контейнере кран должен быть закрыт и на быстроразъемное соединение должна быть установлена заглушка, а соединение законтрено проволокой.

Примечание: Установленная заглушка предотвращает пролив жидкости из контейнера при случайном открытии крана и предотвращает повреждение шарового запорного устройства крана от загрязнении.

4.6. При нижнем сливе жидкости, слив производится через шланг с надетым штуцером №18105Е из комплекта контейнера. Для слива необходимо проконтролировать закрытие крана, снять с гнезда №18105В заглушку №18105G и подстыковать к гнезду штуцер со шлангом, после чего можно открывать кран для слива.

4.7. Штабелирование контейнеров должно производиться строго друг на друга. Во избежание продавливания внутренней оболочки, все четыре опоры верхних контейнеров должны устанавливаться на верхние опорные площадки нижних контейнеров. Запрещается при штабелировании установка на контейнеры контейнеры других конструкций, поддонов и других грузов.

4.8. Погрузочные работы, перевозка и хранение опасных веществ должны выполняться строго в соответствии с действующей нормативной документацией.

4.9. При случайном проливе вещества на наружную поверхность контейнера или корзины в процессе эксплуатации, оно должно быть нейтрализовано и смыто с контейнера.

4.10. Если КСГМГ применяются для перевозки жидкостей с температурой вспышки 61°С з.т. (температура вспышки при испытаниях в закрытом тигле) или менее, то это должно быть согласовано с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

4.11. Маркировку надлежащего транспортного наименования (правильного технического наименования) и нанесение знаков опасности перевозимых веществ на КСГМГ, содержащих опасное вещество, должны выполняться потребителем контейнеров.

4.12. Во время перевозки КСГМГ должны быть надежно закреплены к грузовой транспортной единице или содержаться в ней таким образом, чтобы предотвращалось поперечное или продольное перемещение или удар и обеспечивалась достаточная внешняя поддержка.

4.13. Испытание на герметичность пневмогидравлическим методом избыточным давлением 0,2 Бар  должно повторяться с интервалами не более одного года.

4.14. Контейнер должен подвергаться техническому освидетельствованию (ГОСТ 12.3.010-82) с целью определения соответствия ТУ 2297-020-17152852-01 не реже одного раза в год изготовителем контейнера или потребителем, но под надзором регионального органа Ростехнадзора. Контейнеры не прошедшие техническое освидетельствование к эксплуатации не допускаются.

4.15. Разрешенный период эксплуатации КСГМГ для перевозки опасных жидкостей составляет не более пяти лет от даты изготовления емкости при условии соблюдения настоящей инструкции.

4.16. Температура рабочей и окружающей среды: от –40°С до +55°С.

4.17. При использовании контейнера для перевозки разных агрессивных жидкостей, перед переходом на другую жидкость (перед заполнением), внутренняя полость контейнера и его сервисное оборудование должны быть промыты от остатков предыдущего вещества.

4.18. Запрещается очистка контейнера механическим способом с использованием скребков или других инструментов, которые могут повредить оболочку контейнера или ее комплектующие.

4.19. При эксплуатации контейнер и его элементы не должны подвергаться механическим воздействиям: падениям, ударам или от применению чрезмерной силы и т.д..

4.20. В контейнер не должны заливаться жидкости, если для опорожнения контейнера потребуется нагрев этой жидкости выше максимальной эксплуатационной температуры +55°С. Категорически запрещается разогрев контейнера и его элементов с помощью тепловых пушек, фенов, горелок и т.п.

4.21. Запрещается использование контейнера с поврежденной (доработанной) корзиной, если при этом может возникнуть вероятность повреждения внутренней оболочки и ее оборудования в процессе эксплуатации.

4.22. Контейнер не предназначен для погрузки с помощью крана. Строповка за корзину - запрещена.

5. СВОДКА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В КОНТЕЙНЕРЕ

Следующие вещества и материалы являются непригодными для перевозки в контейнере:

5.1. Вещества классов:

- класса 1 (взрывчатые вещества)

- класса 2 (газы: сжатые, сжиженные или растворенные под давлением)

- класса 3.1 (легковоспламеняющиеся жидкости с низкой температурой вспышки, имеющих температуру вспышки ниже –18°С з.т.

- класса 3.2 (легковоспламеняющиеся жидкости со средней температурой вспышки, имеющих температуру вспышки ниже 0°С з.т.

- класса 6.2 (инфекционные вещества)

- класса 7 (радиоактивные вещества)

5.2. Жидкие вещества, подпадающие под критерии упаковки I.

5.3. Жидкости с давлением пара, превышающим 110 кПа при 50°С или 130 кПа при 55°С.

5.4. Жидкости, перевозка которых в цистернах запрещается.

5.5. Жидкости, разрешенные для перевозки в цистернах, если используемое минимальное давление в цистернах  превышает 
400 кПа (4 Бар).

5.6. Вещества, для которых в индивидуальных карточках разрешаются только специальные упаковки, например, баллоны.

5.7. Вещества, имеющие ограничения по массе в отношении безопасности, указанные в индивидуальных карточках.

5.9. Вещества со знаком или знаками дополнительной опасности класса или классов, указанных в п.1 выше.

5.10. Вещества имеющие температуру выше +55°С, или требующие нагрева в контейнере.

ГарантИЯ

1.	Настоящая гарантия действительна только в том случае, если правильно заполнен гарантийный талон и имеются следующие документы: паспорт на емкость (гарантийный талон), документы о приобретении емкости.

2.	Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства или материала.

3.	Сроки службы внутренней оболочки и сервисного оборудования:

- Общий- 5 лет с даты изготовления (см. п. 4.14 и 4.15).

- Гарантийный- 1год с даты изготовления.

4.	Сроки службы металлической корзины:

Общий и гарантийный- 1год с даты продажи при соблюдении мер, оговоренных в руководстве по эксплуатации по предотвращению коррозии.

5.	Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- использованием с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;

- механическим повреждением изделия в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;

- механическим повреждением сервисного оборудования, в т.ч. повреждением крана при использовании загрязненной твердыми частицами жидкости;

- замены Потребителем установленного на контейнере сервисного оборудования;

- использованием внутренней оболочки без корзины или в корзине не из комплекта контейнера;

-.использования некачественных принадлежностей и насадок

- при доработке контейнеров без согласования;

- установленных с применением деталей и в системах без согласования

- воздействием низких и высоких температур, не оговоренных в руководстве по эксплуатации;

- хранения и перевозки не оговоренных в настоящем паспорте жидкостей;

- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).